## Slide 1: Microcontroladores
Introdução de interrupções - Externa e TIMER0
Fonte:
Prof. Marcos Chaves

## Slide 3: Interrupções
Até agora, o fluxo do programa é determinado apenas pelo programa principal
Problema
  Alguns periféricos necessitam de um tempo para que possam executar suas tarefas
  Este tempo era gasto fazendo nada - loop vazio - enquanto esperamos uma variável ou flag mudar de estado
  Esta técnica utilizada até agora é denominada pooling

## Slide 6: Interrupções
Solução: Interrupção
  Desenvolver um sistema que nos avise quando uma determinada tarefa acabou
  Este sistema deve ser acionado automaticamente
  O fluxo do programa não deve ser alterado
O dispositivo/periférico em questão deve estar preparado para gerar uma interrupção

## Slide 7: Interrupções
Programa
Principal
Rotina de
Interrupção
Programa
Principal
Latência da
Interrupção
Acontece a
Interrupção
Início da ISR
Continua o fluxo
do programa
Tempo
Latência da
Interrupção
Fim da ISR

## Slide 8: Interrupções
Quando gerada uma interrupção o programa é paralisado e uma função de interrupção é executada
Exemplos:
  Conversor AD: quando o resultado da conversão estiver disponível para leitura.
  Porta B: quando algum dos bits configurados como entrada altera seu valor.
  Timer 0: quando acontece overflow} em seu contador

## Slide 9: Interrupções
A função que irá tratar da interrupção não retorna nem recebe nenhum valor
Cada compilador/microcontrolador possui um modo diferente de implementar a interrupção
  Utilização de palavras chaves reservadas
  Utilização de diretivas de pré compilação
  Utilização de nomes de funções pré definidos
O framework Wiring, do Arduino, faz uso de estruturas de programação para esconder essa complexidade do programador
  Isso é feito via função attachInterrupt()

## Slide 10
Fases de atendimento de uma interrupção
1 – Quando a interrupção ocorre, o programa principal é interrompido; O endereço atual é salvo na pilha (STACK); O contador de programa(PC) é carregado com o endereço do vetor de interrupção específica ativada.
2 – No endereço do vetor interrupção deve ocorrer a chamada da rotina da rotina de tratamento da interrupção (Interrupt routine).
3 – Ao final da rotina de interrupçÃo, o PC é carregado com o último endereço salvo na pilha, retornando ao ponto original do programa principal.

## Slide 11
Interrupções no Atmega328

## Slide 12
Vetores de Interrupções no Atmega328 em Assembly

## Slide 13
Vetores de Interrupções no Atmega328 em Assembly

## Slide 14
Vetores de Interrupções no Atmega328 em C

## Slide 16
Interrupção

## Slide 17
Interrupção Externa
Sei()
EICRA, EIMSK

## Slide 18
Interrupção Externa

## Slide 19
void main ()
{
...
while (1)
{
...
...
...
}
}
int0
Interromper
ISR(INT0_vect)
{
....
...
cpl_bit(PORTB,0);
...
}
pilha
ENDEREÇO

## Slide 20
Registradores Interrupção Externa

## Slide 21
Interrupção INT0 E INT1 - Registrador EICRA

## Slide 22
Registradores Interrupção Externa EIMSK

## Slide 23
Registradores Interrupção Externa PCICR

## Slide 24
Registradores Interrupção Externa PCIFR

## Slide 25
Registradores Interrupção Externa PCMSK2

## Slide 26
Registradores Interrupção Externa PCMSK1

## Slide 27
Registradores Interrupção Externa PCMSK0

## Slide 28
Exemplo de uma operação das duas interrupções externas, INT0 e INT1
p. 166

## Slide 31
Interrupção Externa
Sei()
EICRA, EIMSK

## Slide 32
Interrupções no Atmega328

## Slide 33
Vetores de Interrupções no Atmega328 em C

## Slide 35
void main ()
{
TCCR0B = 0b00000011;
sei();
while (1)
{
...
...
...
}
}
ISR(TIMER0_OVF_vect)
{
cpl_bit(PORTB,0);
}
clock
T=1/16000000=62,5ns
: prescaler
0
255
TCNT0
OVERFLOW
pilha
ENDEREÇO
=255
TEMPO_OVERFLOW=62,5ns*(255+1)*1024=16,384ms

## Slide 36
FUNCIONAMENTO TEMPORIZADOR COM PRESCALER

## Slide 37
TEMPO DE ESTOURO:

## Slide 39: Pinos PWM (OCxA e OCxB)
Timer 0:
PD6: OC0A
PD5: OC0B
Timer 1:
PB1: OC1A
PB2: OC1B
Timer 2:
PB3: OC2A
PD3: OC2B

## Slide 40
PWM

## Slide 41
TEMPO DE ESTOURO:

## Slide 42
Se a origem do sinal de clock é o Temporizador de Pre-Divisão, a operação do T/C0 será como Temporizador;
Se a origem deste sinal de clock é o pino T0, a operação será como Contador de Eventos;
A seleção do modo de operação, é feita através dos bits: CS02, CS01, e CS00.
Timer 0
Temporizador ou Contador

## Slide 44
9.3.1 REGISTRADORES DO TC0
O controle do modo de operação do TC0 é feito nos registradores TCCR0A e TCCR0B (Timer/Counter Control 0 Register A e B).

## Slide 45
TIMER 0

## Slide 46
Timer 0 - Modo Normal:
Contagem crescente até valor máximo (255), sem recarga automática;
– O contador sempre incrementará;
– Interrupção quando atingir o topo;
– Interrupção quando TCNT == OCR;
– Pode setar/resetar/toggle o pino OC quando TCNT == OCR;

## Slide 47
Timer 0 - Modo CTC
: O contador sempre incrementará;
– Recomeça a contagem quando TCNT == OCR;
– Usado para geração de onda quadrada no pino OC (quando habilitado como pino de saída);
– Adequado para aplicações regulação de potência, retificação e outras usando DACs;

## Slide 48: Sinal de PWM
Um sinal PWM é uma onda quadrada com período definido
Onda quadrada é um sinal que permanece num nível baixo durante um tempo e num nível alto durante um tempo.
  Um sinal de clock é um tipo de onda quadrada
No PWM os tempos em nível baixo/nível alto são complementares.
O controle do PWM visa, principalmente, controlar esses tempos
A razão entre o tempo ligado e o tempo do ciclo é conhecida como duty cicle

## Slide 49: Sinal de PWM (exemplo)

## Slide 50: Sinal de PWM x Saída Analógica
Vantagens
  Mais barato que uma saída analógica
  Pode ser transformado numa saída analógica através de um filtro passa baixa
  Para algumas situações o filtro não é necessário
  Quando o dispositivo a ser controlado já possui um filtro passa baixa, normalmente por causa da sua construção física. Ex: aquecimento por resistências
Desvantagens
  Não é uma saída analógica

## Slide 51: Sinal de PWM x Saída Analógica

## Slide 52: Conversão PWM em analógico

## Slide 53: Soft PWM
Inicialização do terminal de saída
Escolha do tempo de ciclo
Escolha do duty cycle
Liga-se a saída e inicia-se contagem de tempo
Quando o tempo for maior que o duty cycle desliga a saída
Quando o tempo acabar retorna ao passo 4

## Slide 54: PWM por hardware
memória
reiniciar
>
controle
início
reinicia
>
ligar
VCC
GND

## Slide 55
: Geração de sinal PWM no pino OC0, onde se obtém um sinal PWM com fase corrigida. É baseado na contagem crescente e decrescente do TCNT0
Timer 0 - PWM Corrigido em Fase

## Slide 56
Timer 0 - Modo PWM Rápido
Permite a geração de um sinal PWM de alta frequência. O contador conta de zero até o valor máximo e volta a zero. Na comparação (invertida ou não invertida) Os pinos OCR0A e OCBR0B geram sinal PWM invertendo na igualdade da comparação e no reinício da contagem.
OCR0A
Registrador
0xFF
0
TCNT0
time
Pino
0C0A
OCR0A=200
255
time

## Slide 57
: Geração de sinal PWM no pino OC0, c/ frequências de PWM cerca de duas vezes mais altas, que no PWM Corrigido em Fase;
Timer 0 - Modo PWM Rápido

## Slide 58
Timer 0 - Modo PWM Corrigido em fase
Permite a geração de um sinal PWM. O contador conta de zero até o valor máximo e descrece com mesmo período. Na comparação (invertida ou não invertida) os pinos OCR0A e OCBR0B invertem na igualdade gerando o sinal PWM.
OCR0A
Registrador
0xFF
0
TCNT0
time
Pino
0C0A
OCR0A=200
255
time

## Slide 59: Timer 0
Arquitetura
Timer 0

## Slide 69
Características dos timers 0, 1 e 2
Todos os temporizadores do Atmega 328 possuem seleção individual, tanto para a fonte do relógio quanto para seu prescaler.
Timer 0 e Timer 1
Os temporizadores 0 e 1 permitem oito configurações de relógio: desligado, relógio principal sem prescaler, relógio principal com prescaler de 8, 64, 256 e 1024 e o pino externo (T0 e T1) na borda de subinda e descida.
Timer 2
O temporizador 2 também permite oito configurações de relógio: desligado, relógio principal sem prescaler, relógio principal com prescaler de 8, 64, 256 e 1024. Este temporizador não permite fonte de relógio baseado em pino externo.

## Slide 70: Recursos de utilização das interrupções
Monitoramento de periféricos
Geração de sinais PWM
Contagem de eventos externos
Organização de tempos de execução de funções (PROCESSOS)

## Slide 71: Arquiteturas de software embarcado
É sempre interessante definir uma arquitetura para o software
Dependendo dos requisitos do sistema pode-se usar desde uma programação voltada apenas para a aplicação até um sistema operacional
Dentre as técnicas mais simples utilizadas em baremetal
  One single loop
  Interrupt control system
  Cooperative multitasking

## Slide 72: One single loop

## Slide 73: One single loop

## Slide 74: One single loop
Consiste em um loop infinito dentro do qual todas as tarefas são executadas
Apenas as rotinas de inicialização acontecem antes dele
Programação é mais simples
Dificuldade de garantir requisições temporais
Escalabilidade, reuso e manutenção prejudicados
Notes: Quando a plataforma a ser utilizada apresenta poucos recursos, principalmente no quesito de memória, a utilização de um sistema operacional pode ser inviabilizada. É comum os sistemas operacionais consumirem alguns kb de memória. O FreeRTOS, por exemplo, exige um mínimo de 5 kb. Alguns sistemas mais complexos como o VxWorks podem alcançar dezenas ou centenas de kb, inviabilizando seu uso em sistemas com apenas alguns bytes de ROM/Flash.

## Slide 75
void main (void){
//declaração das variáveis
int ia, ib, ic;
//inicialização dos periféricos
InicializaTeclado();
InicializaLCD();
for(;;){
//chamada das tarefas
ia = LerTeclas();
MudaDigito(ia,0);
//tem que ser executado pelo menos a cada 10(ms)
AtualizaDisplay();
DebounceTeclas();
}
}
Exemplo

## Slide 76
void main (void){
//declaração das variáveis
int ia, ib, ic;
float fa, fb, fc;
//inicialização dos periféricos
InicializaTeclado();
InicializaLCD();
for(;;){
//chamada das tarefas
ia = LerTeclas();
EnviaDados(ia);
MudaDigito(ia,0);
//tem que ser executado pelo menos a cada 10(ms)
AtualizaDisplay();
DebounceTeclas();
//não cumpre o tempo devido ao excesso de atividades
ic = RecebeSerial();
fa = 2.0 * ic / 3.14;
EnviaSerial(fa & 0x00FF);
EnviaSerial(fa >> 8);
}
}
Exemplo com problemas!

## Slide 77
void main(void){
char slot;
//Inicializa...
for(;;){ //início do loop infinito
//******************** top-slot **********************
//*********** início da máquina de estado ************
switch(slot){
case 0:
LeTeclado(); slot = 1; break;
case 1:
AtualizaDisplay(); slot = 2; break;
case 2:
RecebeSerial(); slot = 3; break;
case 3:
AtualizaDisplay(); slot = 4; break;
case 4:
EnviaSerial(); slot = 5; break;
case 5:
AtualizaDisplay(); slot = 0; break;
default:
slot = 0; break;
}
//************ fim da máquina de estado **************
//****************** bottom-slot *********************
} //fim loop infinito (!?)
}
Máquina de estados em C

## Slide 78: Outro modo de ver o single loop

## Slide 79: Cuidados
Velocidade de execução do loop principal
  Difícil calculo da duração
  Previsão de todas as opções
  Leitura de valores/recepção de dados
Travamento de uma função do sistema
Atraso na resposta de eventos
Pouco escalável
Notes: Apesar das vantagens aparentes, este é um modelo que deve ser usado com cautela. A velocidade de execução do loop principal é dependente das funções implementadas e qualquer alteração pode modificar este tempo. Assim é praticamente impossível utilizar a frequência de execução para realizar alguma tarefa temporal.
No entanto, o maior problema com esta arquitetura é a criação de rotinas que envolvam leituras de informação ou execuções periódicas. Em geral as leituras envolvem algum tipo de atraso, como a conversão de um sinal analógico ou a recepção de uma mensagem. O problema com as execuções periódicas, é que nem sempre o loop tem tempo constante, podendo variar seu período a cada execução. Mesmo quando o loop apresenta uma constância, o cálculo deste tempo não é simples de fazer, além de se alterar com cada nova adição ou remoção de código e funcionalidade.
Outro problema é a possibilidade de travamento do sistema. Se alguma das funções entrar num loop infinito, ou em qualquer condição de deadlock, o sistema inteiro ficará paralisado.

## Slide 80: Interrupt control system
Visa resolver o problema das restrições temporais
Apenas alguns sub-sistemas podem ser operados via interrupção
Os demais sistemas operam no loop principal
Facilita a expansão do sistema, já que as interrupções não dependem do loop principal
Ótima alternativa para sistemas que tem como requisito o baixo consumo de energia
Notes: Entre as soluções disponíveis para resolver estes problemas, uma se destaca: as interrupções. Elas permitem que uma função pré-definida seja executada sempre que um evento acontecer. Assim, é possível programar um sistema de modo que ele responda aos eventos e não apenas execute operações de modo sequencial. No entanto, é necessário que o hardware tenha suporte às interrupções. Entre as interrupções mais comuns implementadas pelos fabricantes temos:
  Temporizadores/relógios: Acontece em tempos pré-definidos;
  Entradas digitais: Sempre que há mudança no valor de uma porta ou de um terminal;
  Entradas analógicas: Quando o processo de conversão terminou;
  Comunicação: Na recepção de uma mensagem/byte ou quando o sistema está disponível para enviar uma informação.
Além das interrupções geradas pelos periféricos internos, alguns fabricantes oferecem a possibilidade de gerar uma interrupção por um evento externo, disponibilizando um terminal especificamente para isso.

## Slide 81: Interrupt control system
O programa principal é interrompido e uma função pré definida é executada
  O programa principal não percebe a pausa
Redução do tempo de resposta aos eventos
  O tempo para responder a um determinado evento é o menor possível utilizando um microcontrolador
As funções devem ser curtas.
  Deixar o processamento pesado para o loop principal
Notes: No desenvolvimento orientado à interrupções, as funcionalidades do sistema são codificadas em funções que são executadas como resposta aos eventos. Esta abordagem reduz drasticamente a latência na resposta aos eventos. No entanto, alguns cuidados devem ser tomados.
A interrupção pausa o fluxo do programa principal, executa a função pré-definida e retorna. Com exceção do tempo transcorrido, o programa principal não percebe a pausa. Se a interrupção for algo recorrente, como uma função de controle temporizada, o tempo gasto na interrupção pode fazer com que o loop principal seja executado muito lentamente, ou até mesmo não seja executado.
De modo geral, é importante que as funções que serão executadas nas interrupções sejam breves. Sempre que possível, deixe o processamento pesado no programa principal.

## Slide 82: Interrupt control system
O desenvolvimento do sistema pode ser simplificado em 3 etapas:
  Atender as interrupções;
  Processar o resultado das interrupções no loop principal;
  Se não houver nada a ser processado entrar em modo de baixo consumo de energia.
Notes: Outra grande vantagem do uso da interrupção é a possibilidade de se utilizar o modo de baixo consumo de energia de modo simples. Como todas as ações no exemplo citado são executadas apenas quando há uma interrupção o sistema pode pausar o processamento enquanto não houver uma mensagem disponível no buffer. Sendo o sistema inteiro orientado à eventos que geram interrupção, ele automaticamente sairá do modo de baixo consumo sempre que algum evento importante acontecer.