## Slide 1: Operações com bits
A virtude do binário é ser o modo mais simples de representar números. Qualquer outra coisa é mais complicada. Você pode pegar erros com ele, é inequívoco em sua leitura, há muitas coisas boas sobre o binário.
George M. Whitesides

## Slide 2: Álgebra booleana
Matemática
Circuitos digitais
V
0
1
Variável booleana
Operações básicas
Álgebra booleana
Notes: Álgebra booleana:
-- O que é?
Porção da matemática que nos permite descrever circuitos lógicos;
Permite modelar circuitos lógicos de forma a poder analisá-los e mesmo projetá-los (é o princípio da engenharia);
-- Por meio de um modelo em álgebra booleana, pode-se:
--- Analisar circuitos lógicos (descreve a operação de circuitos lógicos de forma algébrica);
--- Projetar circuitos lógicos (para um dado conjunto de entradas, o que deve existir em um circuito para que ele reproduza a saída desejada);
-- Colocar imagem do progresso por meio de lógica booleana:
variávei booleana -> operações booleanas (Não, E e Ou) -> funções lógicas -> Circuitos digitais

## Slide 3: Álgebra booleana
V
0
1
Níveis lógicos 0 e 1
0
1
Níveis/Estados
Variável booleana
Notes: variáveis booleanas;
- Suportam apenas dois valores: 0 ou 1, que não representam números, mas estados.
É como estado lógico 0 ou 1, falso ou verdadeiro. Uma variável booleana mantém um estado lógico, e não necessariamente um valor numérico;
Dar ênfase a idéia de estado/nível lógico

## Slide 4: Álgebra booleana
Variável booleana
+
-
+
-
V
0
1
A, estado da chave
B, estado da luz
I
I
Notes: Exemplo de modelagem por meio de variáveis booleanas.
Aqui, o que importa é o estado dos elementos do circuito, e não a amplitude das grandezas. Isto pode ser utilizado em um sistema de controle, por exemplo. Explicitar que se escolheu o estado lógico 0 para chave aberta, o 1, para fechada, e o 1, para luz desligada, 0 para luz ligada.
Importante: a noção de função booleana também pode ser extraída ao se modelar o estado da luz em função do estado da chave.

## Slide 5: Álgebra booleana
V
0
1
Nível lógico 0
Falso
Desligado
Baixo
Não
Chave aberta
Nível lógico 1
Verdadeiro
Ligado
Alto
Sim
Chave fechada
binário
Variável booleana
Notes: variáveis booleanas;
- Suportam apenas dois valores: 0 ou 1, que não representam números, mas estados.
É como estado lógico 0 ou 1, falso ou verdadeiro. Uma variável booleana mantém um estado lógico, e não necessariamente um valor numérico;
- Na álgebra booleana não há suporte a frações, decimais, números negativos, raízes, logarítmos, números imaginários, etc.
-- Existem suporte a apenas três operações básicas...

## Slide 6: Operações booleanas
Operação OU
Operação E
Operação Não

## Slide 7: Tabela verdade
?
A
B
X
A
0
0
1
1
B
0
1
0
1
X
f(0,0)
f(0,1)
f(1,0)
f(1,1)
Entradas
Saída
X=f(A,B)
Notes: Tabela-verdade: carteira de identidade de uma operação lógica.

## Slide 8: Operações booleanas
Operação booleana OU
X=A+B
A
0
0
1
1
B
0
1
0
1
X
0
1
1
1
Notes: Operação OU:
Concorrência, paralelismo, alternatividade.

## Slide 9: Operações booleanas
Operação booleana OU
+
-
A
B
X=A+B
A=0
B=0
A=1
B=0
A=0
B=1
A=1
B=1

## Slide 10: Operações booleanas
Operação booleana E
X=A•B
A
0
0
1
1
B
0
1
0
1
X
0
0
0
1
Notes: Operação E:
- Paralelismo, ao mesmo tempo, reciprocidade;

## Slide 11: Operações booleanas
Operação booleana E
+
-
A
B
X=A•B
A=0
B=0
A=1
B=0
A=0
B=1
A=1
B=1

## Slide 12: Operações booleanas
Operação booleana Não/Inversora
X=A
A
0
1
X
1
0
Notes: Operação Não/inversora:
Complementariedade (quanto falta para o estado 1);

## Slide 13: Operações booleanas
Operação booleana Não/Inversora
+
-
A
A=0
A=1
B=A

## Slide 14: Operações lógicas em linguagem C

## Slide 15: Operações lógicas
Os operadores relacionais são utilizados para fazer
comparações
O resultado de uma comparação deve ser verdadeiro ou falso
A linguagem C não define um tipo lógico
  Se o resultado de uma comparação for falso, o resultado da operação será 0 (zero)
  Se o resultado de uma comparação for verdadeiro, o resultado da operação será 1
Operador | Descrição | Operador | Descrição
> | Maior | < | Menor
>= | Maior ou igual | <= | Menor ou igual
== | Igualdade | != | Diferente

## Slide 16: Operações binárias
Os operadores lógicos são:
  Lógico E: indicado por &&
  Lógico OU: indicado por ||
  Lógico Negação: indicado por !
Se exp1 e exp2 são duas expressões simples:
  exp1 && exp2: é verdadeira se as duas expressões forem verdadeiras
  exp1 || exp2: é verdadeira se uma ou as duas expressões forem verdadeiras
  ! exp1: é verdadeira se exp1 for falsa e vice-versa

## Slide 17: Operações binárias
Expressões: a linguagem C dá ao usuário uma grande liberdade no momento de escrever expressões
Isto é responsável pela compactação do código escrito em C, mas faz com que as expressões escritas por programadores mais experientes sejam mais complicadas
Para facilitar a interpretação das expressões é comum o uso de parênteses para evitar a ambiguidade
  Exemplo: (2+2)/2=2 e 2+2/2=3
Comentários: são textos introduzidos no meio do programa fonte com a intenção de torná-lo mais claro
  //: usado para comentar uma linha do código
  /* ... */: usado para comentar mais de uma linha de código

## Slide 18: Operações bitwise em linguagem C

## Slide 19: Operação de negação
Declaração
Operação lógica
Operação bitwise
result = !A;
// result = 0
result = ~A;
// result = 243
// A = 0b00001100
// r = 0b11110011
char A = 8;
// A = 0b00001000

## Slide 20: Operação E
Declaração
Operação lógica
Operação bitwise
char A = 8;
// A = 0b00001000
char B = 5;
// B = 0b00000101
result = A && B;
// result = 1
result = A & B;
// result = 0
// A = 0b00001000
// B = 0b00000101
// r = 0b00000000

## Slide 21: Operação OU
Declaração
Operação lógica
Operação bitwise
result = A || B;
// result = 1
result = A | B;
// result = 13
// A = 0b00001000
// B = 0b00000101
// r = 0b00001101
char A = 8;
// A = 0b00001000
char B = 5;
// B = 0b00000101

## Slide 22: Operação XOR
Declaração
Operação lógica
Operação bitwise
// não existe em C
result = A ^ B;
// result = 13
// A = 0b00001000
// B = 0b00000101
// r = 0b00001101
char A = 8;
// A = 0b00001000
char B = 5;
// B = 0b00000101

## Slide 23: Deslocamento de bits
A operação shift desloca os bits
Para a esquerda operador "<<"
Para direita operador “>>"
É necessário indicar quantas casas serão deslocadas

## Slide 24: Deslocamento esquerda
memória
before
unsigned char before;
unsigned char after;
before = 0xB9;
after = before << 1;
//after = 0x72
after
1
0
1
1
1
0
0
1
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0

## Slide 25: Deslocamento aritmético direita
memória
before
char before;
char after;
before = 0xB9;
after = before >> 1;
//after = 0xDC
after
1
0
1
1
1
0
0
1
7
6
5
4
3
2
1
0
1
1
0
1
1
1
0
0

## Slide 26: Deslocamento lógico direita
memória
before
unsigned char before;
unsigned char after;
before = 0xB9;
after = before >> 1;
//after = 0x5C
after
1
0
1
1
1
0
0
1
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1
0
1
1
1
0
0
0

## Slide 27: Operações com 1 bit

## Slide 28: Ligar um bit
Criar uma "máscara" cheia de 0 (zeros) e com 1 (um) apenas na posição desejada
Fazer uma operação OR entre a variável e a máscara
Posição | N | ... | X+1 | X | X-1 | ... | 0
Valor | 0 | ... | 0 | 1 | 0 | ... | 0

## Slide 29: Ligar um bit
//Passo a passo
char bit = 2;
char mascara;
mascara = 1 << bit;
arg = arg | mascara;
//Uma linha
arg |= (1<<bit);
//Com define
#define BitSet(arg,bit) ((arg) |= (1<<bit))

## Slide 30: Desligar um bit
Criar uma "máscara" cheia de 1 (uns) e com 0 (zero) apenas na posição desejada
  Fazer uma operação AND entre a variável e a máscara
Posição | N | ... | X+1 | X | X-1 | ... | 0
Valor | 1 | ... | 1 | 0 | 1 | ... | 1

## Slide 31: Desligar um bit
//Passo a passo
char bit = 2;
char mascara;
mascara = 1 << bit;
arg = arg & ~mascara;
//Uma linha
arg &= ~(1<<bit);
//Com define
#define BitClr(arg,bit) ((arg) &= ~(1<<bit))

## Slide 32: Trocar o valor de um bit
Criar uma "máscara" cheia de 0 (zeros) e com 1 (um) apenas na posição desejada
Fazer uma operação XOR entre a variável e a máscara
Posição | N | ... | X+1 | X | X-1 | ... | 0
Valor | 0 | ... | 0 | 1 | 0 | ... | 0

## Slide 33: Trocar o valor de um bit
//Passo a passo
char bit = 2;
char mascara;
mascara = 1 << bit;
arg = arg ^ mascara;
//Uma linha
arg ^= (1<<bit);
//Com define
#define BitFlp(arg,bit) ((arg) ^= (1<<bit))

## Slide 34: Verificar o estado de um bit
Criar uma "máscara" cheia de 0 (zeros) e com 1 (um) apenas na posição desejada
Fazer uma operação AND entre a variável e a máscara
Não atribuir o resultado à variável
Posição | N | ... | X+1 | X | X-1 | ... | 0
Valor | 0 | ... | 0 | 1 | 0 | ... | 0

## Slide 35: Verificar o estado de um bit
//Passo a passo
char bit = 2;
char mascara;
mascara = 1 << bit;
if (arg & mascara) { }
//Uma linha
if (arg & (1<<bit)) { }
//Com define
#define BitTst(arg,bit) ((arg) & (1<<bit))